## Slide 1: פיתוח מסוע מעבדתי קל
עבור מעבדת רובוטיקה

## Slide 2: דיסציפלינות
מבוא
מכניקה
חומרה
תוכנה
ממשק משתמש

## Slide 3: מבוא
לטובת מחקר המצלם זרעים קטנים עלתה דרישה להניע אותם במהירות נמוכה. הפתרון המיידי והפשוט הוא להניח אותם על גבי סרט מסוע ולהזיז אותו. אפליקציה מוכרת וידועה היטב בעולם השינוע. על פניו ניתן לפתוח קטלוג ולהזמין מסוע. לא אצלנו. דרישת מהירות מאוד נמוכה (כ-1 מ"מ לשניה) ועומסים זניחים הופכת את אפליקציית המסוע הטריוויאלית לאקזוטית. לא מצאנו לקנות מוצר קיים בשוק לצרכנו.
עברנו לפיתוח מסוע ייעודי.

## Slide 4: מכניקה
חומר גלם: אלומיניום
טכנולוגיית חיתוך לייזר וכיפוף פחים
מיעוט חלקים, אך לא מעט מידי
גלילי צינור + דסקה + ציר
מייסבים כשיטת מתיחה וכיוונון
קבצי ייצור

## Slide 5: מכניקה

## Slide 6: קבצי ייצור

## Slide 7: קבצי ייצור

## Slide 8: חומרה
מנוע: סטפר
בקר: ארדואינו
בקר מנוע: easy driver
מוריד מתח
עריכה באקסל

## Slide 9: עריכת מעגלים (low end)

## Slide 10: תוכנה
סביבת הפיתוח ארדואינו
קוד c++
שימוש בטיימר (pulse / direction)
Parser מותאם

## Slide 11: ממשק משתמש
תקשורת סיריאלית על גבי USB
פקודות קלט פלט טקסטיות קריאות
עזרה: help
ארגומנטים של פקודה כקלט וכפלט

## Slide 12: אז... דומה?

## Slide 13
תודה על ההקשבה